# ICS 2
Takskenor för infusionssystem och medicinteknisk utrustning

# ICS 2 är ett smart, takhängt skensystem. Finns som raka, svängda eller U-formig variant i standardstorlek. 
Systemet kan även kundanpassas i form och längd beroende på kundens egna behov. Egna kombinationer är möjliga. Kraftigt och robust skensystem som hanterar en totalbelastning på 80kg per meter. 
Till ICS 2 skensystem finns även ett stort urval av takhängda infusionsstativ och takhängda hyllsystem för övervakningsutrustning, sprutpumpar, droppräknare och annan medicinskteknisk utrustning. Detta medför att man kan få golvet fritt från onödiga sladdar, slangar och annan utrustning.
Tillbehör som monitorarmar, kopplingsdosor, kabeltransportörer med mera finns så att man kan uppgradera sitt system direkt eller efterhand.

# Urval av infusionsstativ och utrustningsstativ.

Rak takskena

Material                                		Aluminium
Profil storlek                        		57,5 × 47,5 × 5 mm
Längd                                   		Användaranpassad med hjälp av 
                                             		förbindning (max. 4000 mm i ett stycke)

Totalvikt                               		80,0 kg / m

Vikt                                       		ca 2,4 kg / m

Beställnings nr. D1AA001W                 Standardlängd 1000 mm, eloxerad
Beställnings nr. D1AA001W-X             Speciallängd vid förfrågan, eloxerad
Beställnings nr. D1AA001A                  Standardlängd 1000mm, Vit färg
Beställnings nr. D1AA001A-X              Speciallängd vid förfrågan, Vit färg

U-formad takskena

Material                               		Aluminium, eloxerad

Profil storlek                        		57,5 × 47,5 × 5 mm

U-formad                             		2100 × 1400 mm (ytterligare storlekar

Finns, minsta bredd är 1200 mm, beroende
			på radien)
Egenskaper                                    	Inkl.2 ändlock och 3 anslutningar, inkl.
			jordningsstift i slutet på skenan

Vikt                                      		ca 3,7 kg

Beställnings nr. D3FB0013   	Standard-U enligt ovan mått, eloxerad
Beställnings nr. D3FB0013-X              Specialmått vid förfrågan, eloxerad
Beställnings nr. D3FB001A		Standard-U enligt ovan mått, vit färg

# Beställnings nr. D3FB001A-X	Specialmått vid förfrågan, vit färg

Ändlock					Urfräsning			Anslutningsstycke

Ändlock för skena, med skruvar		Vid användning av transportör	För hopsättande av två

Material          Plast			på infällda eller tätt anliggande	Material          Aluminium

Vikt                 20gr				skenor måste ett slutstycke	Vikt                 50gr
					placeras framför öppningen
					av säkerhetsskäl.

Beställnings nr. Z2N07122	Beställnings nr. Z2N07102 		Beställnings nr. Z2N07062

Ändstycke

Ändlägesspärr för skena, för att

förhindra att infusionsstativet åker

ut ur öppningen.

Beställnings nr. Z2N07112

# Upphängningsdistanser för rak takskena

På raka skenor krävs en enkel upphängningsdistans var 80:e cm. Dessa upphängningsdistanser monteras mellan betongvalvet och innertaket. Kommer således inte att synas efter en avlutat montering.

Beställnings nr.	Beställnings nr.
Enkel		Dubbel		Avstånd
Z2S07276	Z2S07516	200 – 300 mm

Z2S07286	Z2S07526	300 – 400 mm

Z2S07326	Z2S07536	400 – 500 mm

Z2S07296	Z2S07546	500 – 600 mm

Z2S07336	Z2S07556	600 – 700 mm

Z2S07306	Z2S07566	700 – 800 mm

Z2S07316	Z2S07576	800 – 900 mm

Z2S07346	Z2S07586	900 – 1000 mm

På förfrågan			> 1000 mm

# Upphängningsdistans för U-skena

För en standard U-skena krävs 1 dubbel och 4 enkla upphängningsdistanser.

Beställnings nr. Se ovan

För mer information om ICS 2 skensystem, infusionsstativ/ utrustningsstativ

eller tillbehör för uppgradering, kontakta oss på Aspira Medical,

via telefon 0243-23 05 00 eller mail info@aspira.se.